## Slide 1
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程（11–20 July 2026）
可靠性与经济性分析
（Reliability & Economics Analysis）
生命周期成本模型 · FMEA 失效分析 · 可靠性框图 · 过载缓解策略 · 双路径经济权衡
Day 8 / 10 · 2026年7月18日
交付物：成本与风险分析报告
技术输入：Day 7 双闭合路径（Path A: 802t/20t; Path B: 600t/12t）
核心结论：Path A 单位成本最优 $1,883/kg；Path B 满足 $30M 限额
Notes: 各位老师好，今天由我代表团队汇报第八天的核心交付物——可靠性与经济性分析。我们在Day 7两条物理闭合路径的基础上，建立了全生命周期成本模型，完成了FMEA失效模式分析，并提出了结构过载缓解策略。

## Slide 2
技术输入：来自 Day 7 的双闭合基线
Inputs from Day 7
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
1
参数 | Path A（载荷驱动） | Path B（吨位驱动）
起飞质量 GLOM | 801,600 kg (+34%) | 600,000 kg
SSO 载荷 | 20,000 kg | 12,000 kg
S1 发动机 | 12× Merlin 1D | 9× Merlin 1D
S2 发动机 | 4× MVac | 2× MVac
S1 推进剂 | 545 t | 384 t
回收储备 | 34.5 t | 34.5 t
Max-Q | 33.1 kPa ✓ | 31.5 kPa ✓
SECO 峰值 g | 4.88 g ✓ | 5.95 g → 节流至 4.85 g
Notes: Day 7 通过物理修复和多维迭代，确立了两条闭合路径。Path A 坚守 20t 载荷但 GLOM 增至 802t；Path B 坚守 600t 但载荷降至 12t。两者回收储备均锁定 34.5t。

## Slide 3
参数化成本模型：公式体系
Cost Model
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
2
▪ 单次发射边际成本：$C_{launch} = C_{amort} + C_{upper} + C_{fairing} + C_{refurb} + C_{ops} + C_{prop}$
▪ 助推器摊薄（含5%保险系数）：$C_{amort} = C_{booster} × 1.05 / N$
▪ 推进剂成本（O/F=2.56混合单价）：$C_{prop} = m_{prop} × $0.53/kg
▪ 翻修分段函数：$C_{refurb}(1) = 0$ (首飞); $C_{refurb}(N>1) = $5.0M$
▪ 海上回收运营：$C_{ops} = $1.5M/次 (固定)
成本模型输入参数表:
参数 Path A Path B
开发费 $2,200M $2,000M
助推器造价 $31.2M $24.0M
上级造价 $24.0M $12.0M
整流罩造价 $4.6M $4.0M
翻修费(N>1) $5.0M $5.0M
海回运营 $1.5M $1.5M
推进剂总量 707 t 503 t
推进剂成本 $0.37M $0.27M
Notes: 成本模型完整公式体系。翻修费为首飞0、后续飞$5M的分段函数。推进剂混合单价$0.53/kg由O/F=2.56加权得出。

## Slide 4
经济权衡：双路径全寿命成本对比
Economic Trade
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
3
指标 | N | Path A (802t) | Path B (600t) | 抛弃型基线
SSO 载荷 | — | 20,000 kg | 12,000 kg | 20,000 kg
发射成本 | N=1 | $63.23M | $42.97M | $42.98M
 | N=5 | $42.02M | $27.81M | —
 | N=15 | $37.65M | $24.45M | —
 | N=25 | $36.78M | $23.78M | —
单位成本 | N=1 | $3,162/kg | $3,581/kg | $2,149/kg
 | N=5 | $2,101/kg | $2,318/kg | —
 | N=15 | $1,883/kg | $2,038/kg | —
 | N=25 | $1,839/kg | $1,982/kg | —
核心发现：Path A 单位成本 $1,883/kg 比 Path B $2,038/kg 低 7.6%——规模经济效应；Path B 绝对成本 $24.45M 满足 <$30M 约束。
Notes: 经济权衡核心表。Path B满足绝对成本约束，但Path A单位成本更优。N=15是典型运营寿命点。

## Slide 5
可靠性框图：任务成功与回收概率
Reliability
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
4
▪ 任务成功概率（串联系联）：$P_{mission} = R_{S1} × R_{S2} = 0.992 × 0.990 = 98.2\%$
▪ 回收成功概率（5环节串联）：$P_{recovery} = P_{mission} × R_{entry} × R_{glide} × R_{burn} × R_{engage}$
▪ = 0.982 × 0.990 × 0.995 × 0.988 × 0.993 = 94.9%
▪ 损耗率验证：5.1% 损耗 → 保险系数 $\sigma_{ins}$ = 5% 完全合理
环节 | 可靠度 | 依据
S1 上升 (9发冗余) | 99.2% | 发动机冗余；空中熄火容限
S2 上升 (单发) | 99.0% | 无冗余；单点故障
再入点火 (3发) | 99.0% | 三发重启；热防护
栅格翼滑翔 | 99.5% | 液压驱动器
末段悬停猛击 | 98.8% | 中心发动机重启；推进剂沉降
缆索网捕获 | 99.3% | 船端张紧网+液压阻尼
闭环节奏：
任务成功 98.2% ← 客户载荷交付保障
回收成功 94.9% ← 助推器资产保障
每 20 次发射预计损失 1 枚助推器
完全融入成本模型的保险系数
Notes: 可靠性框图：任务成功98.2%，回收成功94.9%。94.9%的损耗率验证了5%保险系数的合理性。

## Slide 6
失效模式与影响分析 (FMEA) · 前5项
FMEA
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
5
ID | 失效模式 | S | O | D | RPN前 | 缓解措施 | RPN后
F-01 | 末段发动机不重启 | 9 | 4 | 5 | 144 | 冗余点火+避船弹道 | 27
F-02 | S2 过载超 5g | 8 | 5 | 1 | 40 | 40% 节流控制 | 4
F-03 | 非对称挂接 (1-2耳) | 8 | 4 | 4 | 128 | 捕获环分散+磨损靴 | 16
F-06 | 晃动致发动机断供 | 8 | 4 | 3 | 96 | 挡板+防涡器+沉降烧 | 8
F-09 | RP-1 积碳裂纹 | 6 | 6 | 4 | 144 | 复用护照+15飞寿命限 | 16
▪ F-01 末段点火：置顶风险——朱雀三号与长征十二号A（2025年12月）均失利于此；冗余点火+避船弹道将 RPN 从 144 降至 27
▪ F-09 积碳：RP-1 特有老化机制；FBG 复用护照实现状态监控式检查，替代全面拆解；15飞寿命限
▪ 完整 10 项 FMEA：见报告 §4 全表（F-01 至 F-10），所有 RPN 缓解后均 ≤27
Notes: FMEA前5项。末段点火风险置顶（有2025年12月两次失利实证）；积碳为RP-1特有老化机制。完整10项见报告。

## Slide 7
结构过载缓解：CR-D7-07 闭合
Over-acceleration
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
6
▪ 问题：2× MVac 构型在 SECO 瞬间达到 6.2–6.4 g，超出 5.0 g 结构限制
▪ 根因：推力/燃尽质量比过高（结构问题，非制导问题）
▪ 三条缓解路径：
▪ (A) 提高载荷过载容限至 6.5 g→ 拒绝：限制商业卫星市场
▪ (B) 加固 S2 结构→ 拒绝：+350 kg 干重 → -800 kg 载荷
▪ (C) S2 发动机节流至 40%→ ★ 选定：仅 -120 kg 载荷代价
选定方案 (C) 技术细节:
• 当 S2 推进剂剩余 ≤10% 时（末 ~40 s）
将 2× MVac 节流至 40%
• 峰值加速度降至 4.85 g < 5.0 g ✓
• 重力损失增加极小
• 载荷代价仅 120 kg (<1% of 12 t)
Merlin 级发动机已有成熟
40% 深度节流能力 (Day 3)
Notes: CR-D7-07闭合：选定发动机节流方案，代价仅120kg载荷。加固结构代价800kg，完全不可接受。

## Slide 8
舰队规模与周转目标
Fleet sizing
可重复使用运载火箭 AI 协同设计暑期课程 · Day 8 可靠性与经济性 · 2026-07-18
7
▪ 任务频次需求：≥ 10 次/年 (Day 1 约束)
▪ 最短舰队规模：$N_{boosters} ≥ 10 × 30 / 365 ≈ 0.8 ⇒ 2–3 枚轮换$
▪ 周转时间目标：早期 ≤30 天；成熟 ≤14 天
▪ 设计寿命：15 次（冲刺 40 次）；会计折旧 25 次
指标 | 目标值 | 外部锚点
助推器寿命 | 15 次 (冲刺 40) | Block 5: 折旧 25/目标 40/纪录 36
年发射频次 | ≥ 10 次 | F9 现役: 165 次/年 (2025)
周转时间 | ≤ 30 天 (成熟 ≤14) | 现役均值 ~40 天
翻修成本 | $5M/次 (保守) | 对照 Block 5: ~$0.3M
活跃助推器 | 2–3 枚 | 10×30/365 ≈ 0.8 + 裕度
成熟舰队经济 (C_refurb = $1.0M):
▪ Path A @ N=25:单位成本降至 $1,639/kg（较抛弃型基线 -24%）
▪ Path B @ N=25:单位成本降至 $1,648/kg（较抛弃型基线 -23%）
▪ 两条路径均随翻修成熟实现显著经济优势——复用经济的核心驱动力是翻修成本从 $5M 降至 $1M 级
Notes: 舰队规模2-3枚轮换。成熟翻修$1M级时，两条路径均实现优于抛弃型的经济表现。

## Slide 9
Day 8 决策闭合：可靠性与经济性的系统级权衡
成本模型闭合
参数化公式体系（含分段翻修函数）完整可复现；Path A 单位成本 $1,883/kg 优于 Path B $2,038/kg（7.6%）
可靠性闭合
任务成功 98.2%、回收成功 94.9%；5% 损耗率完全融入保险系数；10 项 FMEA 全部 RPN ≤ 27
结构过载闭合
2× MVac 的 6.2 g 超限通过 40% 节流缓解至 4.85 g；代价仅 120 kg（<1% 载荷）
运营概念闭合
2–3 枚助推器轮换，早期 ≤30 天周转；成熟舰队（$1M 翻修）两条路径均优于抛弃型
移交 Day 9
两条闭合基线 + 全部量化风险/经济指标 → Day 9 系统集成技术评审 + Day 10 竞赛答辩
本日技术审定意见：Day 8 成功完成了从物理闭合到工程-经济闭合的跨越。两条路径各有优势——Path A 适合追求单位成本最优的大批量星座客户，Path B 适合追求绝对成本可控的中小载荷客户。所有风险均已量化、所有指标均已闭合。
Notes: Day 8终审。成本、可靠性、结构、运营四维全部闭合。两条路径各有市场定位。移交Day 9系统集成和Day 10竞赛答辩。